МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| Единая система конструкторской документации ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ Аппараты колонные Unified system for design documentation. Graphic designations. Column apparatus | ГОСТ 2.790-74 |
| --- | --- |

Переиздание. Январь 2002 г.

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 апреля 1974 г. № 1038 срок введения установлен

с 01.01.75

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения колонных аппаратов в конструкторской документации всех отраслей промышленности.

2. Условные графические обозначения колонных аппаратов следует строить из комбинаций условных графических обозначений элементов корпусов и элементов, осуществляющих массообмен. Обозначения элементов корпусов - по ГОСТ 2.788-74.

Обозначения элементов, осуществляющих массообмен, должны соответствовать установленным в табл. 1.

Примеры построения условных графических обозначений колонных аппаратов приведены в табл. 2. Если отсутствует необходимость в пояснении специфических особенностей элементов и устройств, их следует изображать при помощи упрощенных внешних очертаний или применяют общее обозначение.

3. Размеры обозначений стандартом не установлены. Обозначения должны обеспечивать четкость схемы и быть вычерчены в соотношениях, в которых они выполнены в настоящем стандарте.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Устройства тарельчатые контактные: а) общее обозначение |  |
| б) тарелки колпачковые |  |
| в) тарелки струйные |  |
| г) тарелки клапанные |  |
| д) тарелки клапанные прямоточные |  |
| е) тарелки из S-образных элементов |  |
| ж) тарелки ситчатые |  |
| з) тарелки ситчатые с отбойными элементами |  |
| и) тарелки ситчато-клапанные |  |
| к) тарелки жалюзийно-клапанные |  |
| л) тарелки решетчато-провальные |  |
| м) тарелки вихревые |  |
| 2. Устройства насадочные контактные: а) насадки насыпные |  |
| б) насадки регулярные |  |
| 3. Ротор колонны |  |

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Аппараты колонные пульсационные |  |
| 2. Аппараты колонные тарельчатые: а) общее обозначение |  |
| б) с колпачковыми тарелками |  |
| в) со струйными тарелками под давлением выше атмосферного |  |
| г) с клапанными тарелками под давлением ниже атмосферного |  |
| д) с клапанными прямоточными тарелками |  |
| е) с тарелками из 5-образных элементов |  |
| ж) с ситчатыми тарелками |  |
| з) с ситчатыми тарелками с отбойными элементами |  |
| и) с ситчато-клапанными тарелками: под атмосферным давлением |  |
| под давлением ниже атмосферного |  |
| к) с жалюзийно-клапанными тарелками |  |
| л) с решетчато-провальными тарелками |  |
| м) с вихревыми тарелками |  |
| 3. Аппараты колонные насадочные: а) с насыпной насадкой |  |
| б) с регулярной насадкой под давлением ниже атмосферного |  |
| 4. Аппарат колонный роторный | 0882S10-03337 |

0882S10-03337