- Цели и задачи курса ''Конструирование и расчет элементов оборудования отрасли'' и его место в учебном процессе.

1.1. Дисциплина ''Конструирование и расчет элементов оборудования отрасли'' объеди-няет в систему общенаучные и общеинженерные дисциплины и является одним из осно-ных фундаментальных курсов, составляющих специальную подготовку инженера-механика.

В данной дисциплине рассматривается влияние силовых нагрузок, свойств конст-рукционного материала, способов изготовления и условий эксплуатации на конструкцию элементов химического оборудования; излагаются основные методы конструирования    и расчета наиболее распространенных (типовых) деталей и сборочных единиц аппаратов и машин химических производств.

Цель преподавания дисциплины состоит в освоении методов конструирования и расчета химической техники в соответствии с требованиями высокой механической надежности, вопросов безопасности и экономики.

1.2. Основной задачей изучения дисциплины является выработка у студентов системы знаний и навыков по конструированию и расчету химического оборудования в соответ-ствии с квалификационной характеристикой инженера-механика по специальности 17.0500 "Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов".

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: основные требования, предъяв-ляемые к конструкциям химических аппаратов и машин; факторы, определяющие конст-рукцию основных деталей и сборочных единиц химического оборудования; области применения различных конструкционных материалов в зависимости от рабочих пара-метров процесса; современные методы конструктивного и прочностного расчета элеме-нтов химического оборудования.

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: конструировать основные элементы химического оборудования с учетом требований действующей нормативно-технической документации; выполнять конструктивные и механические расчеты основных деталей и сборочных единиц разрабатываемого оборудования, в том числе и с применением ПЭВМ.

1.3. Для изучения курса необходимо знание следующих дисциплин типового учебного плана: "Высшей математики", "Информатики", "Теоретической механики", "Материа-ловедения и обработки материалов", "Сопротивления материалов", "Деталей машин", "Процессов и аппаратов химической технологии".  Материал дисциплины "Конструи-рование и расчет элементов оборудования отрасли" является основой при изучении последующих дисциплин специализации,  при выполнении курсового проекта по спецкурсу и дипломного проекта.

С целью повышения эффективности обучения необходимо использовать ПЭВМ, осо-бенно при выполнении студентами курсовой работы, обработке данных лабораторных испытаний, в решении оптимизационных задач на практических занятиях.

- Содержание дисциплины

Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий.

### 1 СЕМЕСТР

2.1. Общие принципы конструирования химического оборудования (2 часа).

Цели, задачи и основное содержание курса, его связь с дисциплинами общенаучного и общеинженерного циклов. Конструирование и проектирование, соотношение между этими сферами инженерной деятельности.

Особенности химического машиностроения. Основные направления развития хими-ческого машино- и аппаратостроения.

Терминология: аппарат, машина. Классификация аппаратов и машин химической про-мышленности, основных деталей и сборочных единиц химического оборудования по функциональному и конструктивному признакам. Взаимосвязь конструкций аппаратов и

машин с технологическим процессом и методом изготовления. Основные требования, предъявляемые к конструкциям аппаратов и машин.

Роль нормативно-технической документации в конструкторской деятельности. Стандартизация и нормализация в химическом машино- и аппаратостроении. Сис-тема нормативной документации, используемая при разработке химического обо-рудования: ГОСТ, СТ СЭВ, ОСТ, РТМ, ТУ. Нормы и требования Госгортехнадзора.

Основные стадии разработки стандартного и нестандартного химического обо-рудования. Виды расчетов, основные цели и задачи технологического, конструк-тивного и прочностного расчетов химического оборудования.

Понятие о разработке оптимальных конструкций с помощью САПР: банки данных, математические модели, графопостроение.

2.2. Требования, предъявляемые к конструкционным материалам для химической

промышленности (2 часа).

Основные конструкционные материалы, используемые для химического оборудова-ния, их классификация и области применения. Новые и перспективные материалы

Влияние конструкционного материала и технологии изготовления на конструкции машин и аппаратов. Особенности конструирования стальной, чугунной, сварной, литой, эмалированной, биметаллической, гуммированной, пластмассовой, керами-ческой аппаратуры и аппаратуры из цветных металлов и их сплавов. Особенности конструирования аппаратуры, предназначенной для работы в агрессивных средах. Требования, предъявляемые к сварке химической аппаратуры.

Сортамент полуфабрикатов из черных и цветных металлов. Экономия дорогостоя-щих конструкционных материалов при конструировании химического оборудования.

2. 3. Определение основных расчетных параметров  (2 часа).

Общие сведения по расчету аппаратов на прочность.

Рабочая и расчетная температуры.  Рабочее, расчетное, условное, допускаемое давления и давление испытаний. Гидравлические и пневматические испытания сосудов и аппаратов, методика проведения испытаний.

Допускаемые напряжения для условий эксплуатации и условий испытаний с учетом свойств конструкционного материала и коррозионного воздействия обрабатываемой среды. Коэффициенты запаса прочности, выбор поправочного коэффициента, коэф-фициеты прочности сварных и паяных соединений.

Прибавки к расчетной толщине стенки аппарата. Номинальная, расчетная и испол-нительная толщина стенки аппарата.

2.4. Тонкостенные сосуды и аппараты.

2.4.1. Тонкостенные оболочки, нагруженные внутренним давлением (8 часов).

Общие сведения об оболочках. Основные понятия и определения. Напряженное состояние упругих осесимметричных оболочек. Безмоментная теория оболочек. Условия прочности. Приложение безмоментной теории оболочек к расчету сосудов.

Вывод формул для расчета толщины стенки цилиндрических, конических и сфе-рических оболочек; эллиптических, полусферических и торосферических днищ.  Осо-бенности конструирования и расчета отбортованных конических, эллиптических и полусферических днищ. Рекомендации по расчету сегментных днищ.

Расчет оболочек, нагруженных гидростатическим давлением.

Основы моментной теории оболочек. Приложения моментной теории оболочек к расчету сосудов.

Понятие о краевой задаче. Причины появления краевых нагрузок. Основные урав-нения совместности деформаций взаимосвязанных оболочек различной формы. Опре-деление краевых сил и моментов. Распорные силы. Методика расчета аппаратов на прочность с учетом краевых сил и моментов.

Основы конструирования цельносварной аппаратуры. Расчет труб, работающих под внутренним давлением.

2.4.2.Тонкостенные оболочки, нагруженные наружным давлением, изгибающим      моментом, осевыми и поперечными усилиями (4 часа).

Особенности расчета оболочек, находящихся под действием сжимающих нагрузок Понятие об устойчивости. Критическое давление, критическая длина. Вывод формул для расчета толщины стенки цилиндрической оболочки, находящейся под действием наруж-ного давления. Коэффициенты запаса устойчивости. Расчет длинных цилиндрических обечаек. Расчет коротких цилиндрических обечаек. Прямые и косвенные способы расчета. Определение оптимальной толщины стенки при расчете короткой обечайки. Расчетная длина обечаек. Кольца жесткости, расчет на устойчивость оболочек с кольцами жесткости.                                               Расчет на устойчивость оболочек, находящихся под действием осевого усилия и изгибающего момента. Устойчивость сферических, эллиптических и конических днищ.

Конструирование и расчет на прочность аппаратов с рубашками.

2.4.3. Пластины и плоские дниша (крышки) (4 часа)

Общие сведения о пластинах. Основные понятия и определения. Допущения, положенные в основу инженерных расчетов пластин. Деформации и напряжения.

Общие уравнения для расчета круглых пластин, нагруженных симметрично. Расчет

круглых и кольцевых пластин. Различные способы нагружения и защемления пластин и соответствующие им методы расчета.

Вывод формул для расчета плоских днищ (крышек). Расчет плоских днищ (крышек) с от-верстиями. Расчет плоских днищ (крышек), подкрепленных ребрами жесткости. Основные положения ГОСТ "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность".  Конст-рукции типовых плоских днищ.

2.4.4. Укрепление отверстий в оболочках (2 часа).

Особенности расчета на прочность оболочек с отверстиями. Рекомендации по распо-ложению отверстий в оболочках различной формы. Основные виды оптимальных конст-руктивных решений укрепления отверстий. Расчетные методики укрепления отверстий в оболочках. Расчет укрепления отверстий по геометрическому критерию. Расчет укрепления с учетом напряженного состояния материала. Основные положения ГОСТ "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий".

2.4.5. Учет малоцикловых нагрузок при расчете химического оборудования    (2часа)

Особенности поведения элементов аппаратов в условиях малоцикловых нагрузок. Основные положения ГОСТ "Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках".

2.4.6. Разъемные соединения (2 часа).

Основные требования в разъемным соединениям. Конструкции разъемных соеди-нений и области их применения. Конструкционные материалы.

Фланцевые соединения. Конструкции фланцев, основные типы обтюрации. Сущность расчета фланцев. Силовые и температурные напряжения в болтах и шпильках фланцевых соединений. Практические методы расчета фланцев (по методу предельных нагрузок, по методу предельных напряжений). Герметичность фланцевого соединения. Метод расчета болтов на статическую прочность и выносливость. Порядок расчета крепежных деталей, выбор и основные параметры прокладок. Основные положения ГОСТ "Сосуды и аппа-раты. Нормы и методы расчета на прочность фланцевых соединений". Основные принципы выбора  нормализованных фланцев.

Конструктивные и технологические требования, предъявляемые к фланцевым устрой-ствам аппаратов и трубопроводов. Влияние свойств материала и обрабатываемой среды. Другие виды плотнопрочных разъемных соединений: муфтовые, ниппельные.

2.4.7. Колонные аппараты (2 часа).

Основы конструирования корпусов колонных аппаратов с точки зрения их прочности и устойчивости. Особенности расчета колонных аппаратов. Устойчивость и прочность корпуса колонного аппарата. Расчетные усилия от ветровой нагрузки и сейсмического воздействия. Основные положения ГОСТ "Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчета на прочность", ГОСТ "Сосуды и аппараты. Нормы и методы  расчета  на  прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий”.

Расчет на прочность внутренних элементов колонных аппаратов: массообменных тарелок, колосниковых решеток. Крепление внутренних элементов в корпусах колонных аппаратов. Фундаментные болты.

2.4.8 Опорные конструкции. Устройства для строповки аппаратов (4 часа).

Конструкции и расчет элементов опор колонных аппаратов. Выбор опор колонных аппаратов по ОСТ "Опоры цилиндрические и конические вертикальных аппаратов. Типы, конструкции и размеры." Конструкции и расчет опор вертикальных аппаратов – опорных лап, опорных стоек. Выбор опор по ГОСТ "Лапы опорные подвесных вертикальных сосудов и аппаратов. Основные размеры.",  ОСТ "Опоры-стойки вертикальных аппаратов. Типы, конструкция и размеры." Конструкционные материалы.

Конструкции и расчет опор горизонтальных аппаратов. Неподвижные и перемеща-ющиеся опоры. Рекомендации по размещению опор по длине горизонтальных аппаратов. Выбор седловых опор по ОСТ "Опоры седловые горизонтальных сосудов и аппаратов. Конструкции, размеры, технические требования". Конструкционные материалы.

Конструкции и расчет строповочных устройств химического оборудования . Правила размещения строповочных устройств на аппаратах. Основные положения РТМ "Нормы и методы расчета на прочность опорных узлов. Расчет на прочность обечайки аппарата в месте крепления опор-лап и строповочных устройств (ушек и крюков)", ГОСТ "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок".

##### СЕМЕСТР

##### Конструирование и расчет теплообменных устройств (4 часа).

##### Классификация теплообменных устройств. Конструкции теплообменников, области применения, достоинства и недостатки.

Кожухотрубные теплообменники, их основные элементы. Кожухотрубные тепло-обменники жесткой конструкции и их расчет. Осевые усилия, возникающие в кожухо-трубных теплообменниках от совместного действия внутреннего давления и разности температур корпуса и трубного пучка. Основные способы компенсации температурных напряжений. Виды гибких компенсаторов. Кожухотрубные теплообменники с линзовыми компенсаторами и их расчет. Кожухотрубные теплообменники с плавающей головкой и с U - образными трубами.

Типовые конструкции плоских трубных решеток. Размещение и крепление труб в труб-ных решетках. Расчет трубных решеток кожухотрубных теплообменников.   Расчет разваль-цовочного соединения.

Основные элементы рубашечных, змеевиковых, спиральных и пластинчатых тепло-обменников. Особенности прочностного расчета спиральных и пластинчатых теплооб-менников.

  - Толстостенные сосуды и аппараты.

2.5.1. Теоретические основы расчета толстостенных оболочек (4 часа).

Общие сведения об оболочках. Напряженное состояние толстостенного цилиндра и толстостенной сферы. Определение напряжений, эпюры напряжений. Температурные напряжения в толстостенном цилиндре и в толстостенной сфере. Расчет толстостенных оболочек при одновременном воздействии давления и температурных нагрузок. Различия в методиках расчета толстостенных и тонкостенных оболочек.

2.5.2.Конструирование и расчет сосудов высокого давления (4 часа).

Особенности устройства сосудов высокого давления, области их применения. Типовые конструкции корпусов, крышек, фланцев. Конструкционные материалы.

Конструктивное исполнение  однослойных и многослойных сосудов высокого давления. Преимущества и недостатки, особенности изготовления. Задача Гадолина о двухслойном цилиндре. Автофреттаж.

Расчет на прочность сосудов и аппаратов высокого давления. Основные положения ГОСТ "Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. Нормы и методы расчета на прочность" и РТМ "Сосуды и аппараты высокого давления. Нормы и методы расчета на прочность". Перспективы развития технологии изготовления аппаратов высокого давления.

2.5.3.	Затворы аппаратов высокого давления (2 часа).

Конструкции затворов аппаратов высокого давления. Область применения, условия работы. Определение усилий, действующих в затворах, методика расчета на прочность и герметичность.  Основные положения ОСТ "Уплотнения неподвижные металлические для сосудов и аппаратов на давление свыше 9,81 МПа до 98,1 МПа. Методы расчета на прочность и плотность". Конструкционные материалы. Конструкции и расчет шпилек высокого давления. Основные положения ГОСТ "Сосуды и аппараты высокого давления. Шпильки. Методы расчета на прочность". Конструкционные материалы.

2.6. Аппараты и машины с вращающимися конструктивными элементами.

2.6.1. Расчет элементов машин и аппаратов, подверженных механическим колебаниям    (8 часов).

Основные задачи динамического расчета машин. Основные понятия теории колебаний.

Механические колебания элементов химического оборудования. Типы колебательных движений. Число степеней свободы. Поперечные свободные и вынужденные колебания стержней с одной степенью свободы. Поперечные колебания стержней, имеющих две и более степени свободы. Приближенные методы определения частоты собственных ко-лебаний конструкций. Свободные и вынужденные колебания с вязким сопротивлени-ем. Вынужденные колебания: установившийся режим, переходный процесс.

Виброизоляция оборудования и основы ее конструирования. Поглотители колебаний.

Критические скорости вращающихся валов. Резонансный характер                                                                                                                             критических явлений. Самоцентрирование валов. "Жесткие" и "гибкие" валы. Условие виброустойчивости. Способы учета собственной массы вала при определении его критических скоростей для вала с несколькими закрепленными на нем массами. Методика расчета быстровращающихся валов (с одним и с несколькими дисками) с учетом их главных критериев работоспособности: прочности, жесткости и виброустойчивости.

Практические приложения теории вынужденных колебаний. Упругая подвеска машин. Уравновешивание вращающихся элементов машин.

Конструкции перемешивающих устройств, профилирование лопаток. Напряжения, возникающие в лопатках. Расчет основных типов мешалок. Основные положения РТМ "Валы вертикальных аппаратов с перемешивающими устройствами. Методы расчета".

2.6.2. Быстровращающиеся диски и оболочки (6 часов).

Конструкции быстровращающихся дисков, конструкционные материалы. Основные понятия и определения. Напряженное состояние материала вращающегося диска. Уравнение равновесия элемента диска. Влияние формы диска на возникающие в нем напряжения.

Расчет дисков простейших-профилей (постоянной толщины, конического, гипер-болического, показательного). Эпюры напряжений. Типы дисков распыливающих сушилок, днищ центрифуг, дезинтеграторов.

Классификация быстровращающихся сосудов, область применения. Конструкции центрифуг, конструкционные материалы, рекомендации по проектированию. Определение давления на стенку, днище и крышку быстровращающегося сосуда. Вывод формул для расчета толщины стенки цилиндрической и конической оболочек центрифуг. Определение допускаемой частоты вращения. Рекомендации по расчету быстровращающихся перфорированных сосудов. Работа валов, прочность обечаек, вибрация центрифуг.

2.6.3. Уплотняющие устройства подвижных элементов (2 часа).

Типы и конструкции уплотняющих устройств аппаратов. Уплотнения валов и штоков: гидрозатворы, лабиринтные) сальниковые, торцевые и манжетные. Осо-бенности их конструкций и расчета. Область применения отдельных уплотняющих устройств в зависимости от условий эксплуатации (давления, температуры, свойств обрабатываемой среды).

2.6.4. Элементы медленно вращающихся и тяжело нагруженных барабанных
               аппаратов (4 часа).

Классификация машин барабанного типа, принцип действия, область применения. Устройство вращающихся барабанных аппаратов. Барабаны, бандажи, башмаки, венцовая шестерня: выбор конструктивных решений, конструкционные материалы. Конструкции опорных, упорных и приводных устройств. Расчет на прочность обечайки вращающегося барабана. Определение контактных напряжений в бандажах и роликах. Расчет бандажей на изгиб. Уплотнения вращающихся барабанов. Основные положения ГОСТ "Аппараты вращающиеся с барабанами общего назначения. Основные узлы и детали. Типы и основные размеры".

"

###### Заключение

Обобщение изученного материала. Перспективы развития оборудования химических производств.

3. Перечень тем практических занятий (51 час)

На практических занятиях теоретические положения, рассматриваемые в лекционной части курса, доводятся до численного решения конкретной прикладной задачи. Прививаются навыки к самостоятельной работе с различными нормативно-техническими документами, к выполнению расчетов применением вычислительной техники с использованием программ для расчета основных деталей и сборочных единиц химического оборудования.

3.1. Определение давления испытаний при различных условиях нагружения (2 часа).

3.2. Расчет на прочность цилиндрических аппаратов, работающих под внутренним давлением (2 часа).
    3.3. Расчет на прочность эллиптического и сферического днищ, нагруженных  внутренним давлением (2 часа).

3.4. Расчет на прочность цилиндрического сосуда, наполненного жидкостью (2 часа).

3.5. Расчет на прочность конической и торовой оболочек, нагруженных внутренним давлением (2 часа).

3.6. Расчет на прочность элементов в местах сопряжения оболочек (краевая задача).           
 (3 часа).

3.7. Расчет на устойчивость элементов аппаратов, нагруженных наружным давлением
 (2 часа).

3.8. Расчет на прочность плоских днищ различных конструкций (4 часа).

3.9. Расчет на прочность укрепления отверстий (2 часа).

3.10. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений (4 часа).

3.11. Расчет опор вертикальных и горизонтальных аппаратов (4 часа).

3.12. Расчет элементов теплообменных аппаратов (4 часа).

3.13. Расчет на прочность аппаратов высокого давления (4 часа).

3.14. Расчеты на виброустойчивость (6 часов).

3.15. Определение критической частоты вращения валов (2 часа).

3.16. Определение напряжений в быстровращающемся диске (2 часа).

3.17.Расчет элементов барабанных аппаратов (4 часа).

- Перечень лабораторных работ (34 часа).

На лабораторных занятиях студенты параллельно с экспериментальными исследо-ваниями рассматривают теоретические положения выполняемого задания, проводят расчет изучаемых параметров, сравнивают результаты расчетов и экспериментов, выявляя причины возможных погрешностей. Формулируют практические выводы.

4.1. Тарировка тензометрической схемы измерений (4 часа).

4.2.Определение напряжений в тонкостенном цилиндре, нагруженном внутренним давлением (2часа).

4.3. Определение напряжений в эллиптическом днище (2 часа).

4.4. Определение напряжений в плоском днище (2 часа).

4.5. Исследование влияния конструкции и способа закрепления плоского днища на его прочность (Работа выполняется с использованием персонального компьютера) (2 часа).

4.6. Устойчивость цилиндрического сосуда (2 часа).

4.7. Исследование герметичности фланцевых соединений (2 часа).

4.8. Определение напряжений в толстостенном цилиндре. (Работа выполняется с использованием персонального компьютера) (3 часа).

4.9. Определение напряжений в толстостенной сфере. (Работа выполняется с использованием персонального компьютера) (3 часа).

4.11.Определениенапряжений в трубной решетке теплообменника (2 часа).

4.12. Определение критической скорости вращающегося горизонтального вала с тремя дисками      (3часа).

4.13. Определение критического числа оборотов консольного вала (3 часа).

4.14. Определение напряжений в быстровращающемся диске (4 часа).

5.   Курсовая работа.

Целью курсовой работы является практическое закрепление у студентов навыков расчета типовых элементов конструкций химического оборудования по главным критериям работоспособности (прочности, герметичности, устойчивости, жесткости, виброустойчивости) при воздействии соответствующих нагрузок или определение допускаемых значений рабочих нагрузок при заданных конструктивных параметрах элемента машины или аппарата.

Выполнение курсовой работы предполагает широкое использование вычисли-тельной техники, библиотек программ для расчета деталей и сборочных единиц химического оборудования. При работе над курсовой работой должны быть учтены требования нормативно-технической документации.

Расчетно-пояснительная записка должна быть выполнена с соблюдением требо-ваний методических указаний. Объем работы – 15-20 страниц текста формата 11, включая необходимые рисунки, схемы нагружения, графики, таблицы.   Ориентиро-   вочное время выполнения курсовой работы – 30 часов.

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

- Лащинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов. Справочник. -Л., Машиностроение, 1981.- 382 с.

- Конструирование и расчет машин химических производств. Под общей  ред. Э.Э. Коль-

ман-Иванова. -  Москва: Машиностроение, 1985. – 408 с.

3.  Смирнов Г.Г., Толчинский А.Р., Кондратьева Т.Ф. Конструирование безопасных аппа-
     ратов для химических и нефтехимических производств. Справочник. - Л.: Машиностро-

ение, 1988. -  303 с.
4.  Канторович З.Б. Основы расчета химических машин и аппаратов. Москва, Машгиз,
     1960. -  743 с.

5. Топтуненко Е.Т. Основы конструирования и расчета химических аппаратов и машин.
    Ч.1.  Харьков.: изд-во Харьковского университета, 1968. – 276 с.

6. Топтуненко Е.Т. Основы конструирования и расчета химических аппаратов и машин.
    Ч.2. Киев.: Вища школа, 1974. -  219 с.

7. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств. Примеры и

задачи. Под общей ред. М.Ф.Михалева . - Л.: Машиностроение, 1984. -  301 с.

8. Вихман Г.Л.. Круглов С.А. Основы конструирования апппаратов и машин нефте-

перерабатывающих заводов. М.: Машиностроение, 1978. -  328 с.
9. Лехт Р.И. Расчет и конструирование сосудов. Новомосковск.: 1973. - 138с.

10.Лехт Р.И. Вибростойкость химических машин и аппаратов. Москва. 1979. - 72с.

Дополнительная литература

11.Конструкционные материалы. Справочник. Под общей ред. Б.Н. Арзамасова.

М.: Машиностроение, 1990. – 688 с.

12. Волошин А.Ф., Григорьев Г.Т. Расчет и конструирование фланцевых соединений.
      Справочник. Л.: Машиностроение, 1972..

13.  Пономарев С.Д., Андреева Л.Е. Расчет упругих элементов машин и приборов.
      М.: Машиностроение, 1080. -  326 с.

14. Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле. М.: Наука, 1967. -  444с.

15. Клинов И.Я., Удыма П.Г., Молоканов А.В. и др.Химическое оборудование в
      коррозионно-стойком исполнении. М.: Машиностроение, 1970. - 589с.

16. Канторович З.Б. Машины химической промышленности. М.: Машиностроение,
      1965. -  418 с.

17. Сосуды и трубопроводы высокого давления. Справочник. Под ред. А.М. Кузнецова.-

Иркутск; 1999. – 600 c.

18.Гармаш В.Д., Лехт Р.И., Лукьяница А.И. Расчет и конструирование теплообменных
     устройств. М.: 1974. -  104с.

19. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета технологического и природо-

охранного оборудования. Справочник.Т.1. Калуга.: 2001. – 756 с.

20. Клочков В.И., Лехт Р.И. Вращающиеся барабанные аппараты. Учебное пособие. Ново-

московск, 1996. -  46 с.

21. Клочков В.И., Лукьяница А.И., Афанасьева Г.А. Химические реакторы с рубашками
      и перемешивающими устройствами. Конспект лекций. Новомосковск, 1994. -  46 с.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.
2. ГОСТ 25221-82. Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические неотбортованные.

Нормы и методы расчета на прочность.

3.ГОСТ 24755-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления

отверстий.

4. ГОСТ 25859-83. Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность
                               при малоцикловых нагрузках

5. ГОСТ 25215-90 Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. Нормы и

методы расчета на прочность.

6. ГОСТ 26303-84 Сосуды и аппараты высокого давления. Шпильки. Методы расчета на

прочность.

7. ГОСТ 24757-89. Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы

расчета на прочность.

8. ГОСТ 26202-84. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и
                                днищ от воздействия опорных нагрузок.

9. ГОСТ 24756-81. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение
                                  расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и
                                 сейсмических воздействий.

10. ГОСТ 26296-84. Лапы опорные подвесных вертикальных сосудов и аппаратов.

Основные размеры.

11. ГОСТ 26159-84. Сосуды и аппараты чугунные. Нормы и методы расчета на прочность.
                               Общие требования.

12. ГОСТ 26158-84. Сосуды и аппараты из цветных металлов. Нормы и методы расчета на

прочность. Общие требования.

13. ГОСТ 11875-79. Аппараты с вращающимися барабанами общего назначения. Основные

параметры и размеры.

14. ОСТ 26-01-1271-81. Роторы центрифуг. Нормы и методы расчета на прочность, 1982.

15. ОСТ 26-665-87. Опоры-стойки вертикальных аппаратов. Типы, конструкция и размеры.

16. ОСТ 26-01-87-78. Уплотнения неподвижные металлические для сосудов и аппаратов свы-

ше 9,81 МПа (100 кгс/см2) до 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Методы расчета на

прочность и плотность.
 17. РД 26-15-88. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность и герметич-

ность фланцевых соединений. М., 1990, 63 с.
 18. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
                             М., Энергоатомиздат, 1996, 128 с.