РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

| СОСУДЫ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | РД 26-18-89 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.90

Настоящий руководящий документ устанавливает термины и определения понятий в области сосудов и их сборочных единиц, деталей, элементов и параметров.

Установленные настоящим руководящим документом термины и определения понятий в области сосудов обязательны для применения в нормативно-технической, научно-технической, учебной и другой технической документации и литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизированный термин. Применение терминов-синонимов стандартизированного термина не допускается.

Установленные руководящим документом термины-словосочетания должны употребляться с прямым порядком слов, за исключением обязательного употребления этих терминов с обратным порядком слов при написании наименований нормативно-технических документов, выполненных надписей на чертежах и в подобных случаях.

В руководящем документе приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

| Номер термина | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
| СОСУДЫ |
| 1. | Сосуд | Изделие (устройство), имеющее внутреннюю полость, предназначенное для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортирования газообразных, жидких и других веществ. Примечания : 1. В зависимости от геометрической формы внутренней полости различают: цилиндрический сосуд; конический сосуд; шаровой сосуд; торообразный сосуд; призматический сосуд; или их сочетание (комбинированный сосуд). 2. В зависимости от рабочего расположения продольной оси различают: горизонтальный сосуд; вертикальный сосуд; наклонный сосуд. |
| 2. | Многокамерный сосуд | Сосуд, имеющий две или более рабочих полости, используемых при различных или одинаковых условиях (давление, температура, среда). |
| 3. | Передвижной сосуд | Сосуд, предназначенный для временного использования в различных местах или во время его перемещения. |
| 4. | Цистерна | Передвижной сосуд, постоянно установленный на раме железнодорожного вагона, на шасси автомобиля (прицепа) или на других средствах передвижения, предназначенный для транспортирования газообразных, жидких и других веществ. |
| 5. | Баллон | Передвижной сосуд, имеющий одну или две горловины для установки вентилей или штуцеров, предназначенный для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов. |
| 6. | Бочка | Передвижной сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортирования и хранения жидких и других веществ. |
| 7. | Стационарный сосуд | Постоянно установленный сосуд, предназначенный для эксплуатации в одном определенном месте. |
| 8. | Резервуар | Стационарный сосуд, предназначенный для хранения газообразных, жидких и других веществ. |
| 9. | Сборник | Стационарный сосуд, предназначенный для накопления вещества в технологическом процессе. |
| 10. | Мерник | Стационарный сосуд, предназначенный для приема и выдачи определенных порций вещества. |
| 11. | Ресивер | Сосуд, предназначенный для стабилизации давления газа, поступающего к потребителю. |
| 12. | Аппарат | Сосуд, оборудованный внутренними устройствами, предназначенный для проведения химико-технологических процессов. |
| 13. | Емкостной аппарат | Аппарат, основной технологической характеристикой которого является объем его внутренней полости. |
| ОСНОВНЫЕ СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ, ДЕТАЛИ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ |
| 14. | Корпус | Основная сборочная единица (или деталь), составляющая основу сосуда, к которой присоединяются другие сборочные единицы (или детали) с соблюдением технических требований, предъявляемых всему изделию. |
| 15. | Обечайка | Цилиндрическая или коническая оболочка замкнутого профиля, открытая с торцов. |
| 16. | Царга | Обечайка, имеющая фланцы для присоединения других частей сосуда. |
| 17. | Переход | Оболочка замкнутого профиля, открытая с торцов, предназначенная для соединения между собой оболочек, имеющих различные конфигурации торцов или различные размеры при одинаковой конфигурации торцов. |
| 18. | Днище | Неотъемная часть корпуса сосуда, ограничивающая внутреннюю полость с торца. Примечание . Днище(в отбортованном или неотбортованном исполнении) может иметь форму: плоскую; коническую; эллиптическую; сферическую; полушаровую; торосферическую. |
| 19. | Крышка | Отъемная часть сосуда, закрывающая внутреннюю полость. |
| 20. | Люк | Устройство, обеспечивающее доступ во внутреннюю полость. |
| 21. | Крышка люка | Отъемная часть, закрывающая отверстие люка. |
| 22. | Смотровое окно | Устройство, позволяющее вести наблюдение за рабочей средой. |
| 23. | Штуцер | Устройство, предназначенное для присоединения к сосуду трубопроводов, трубопроводной арматуры, контрольно-измерительных приборов и т.п. |
| 24. | Патрубок | Отрезок трубы или фасонная деталь в виде отрезка трубы. |
| 25. | Ввод трубы | Штуцер или устройство с трубой произвольной формы, которая проходит во внутреннюю полость сосуда и оканчивается в заданной точке внутренней полости. |
| 26. | Труба передавливания | Ввод трубы, предназначенной для выдачи вещества путем передавливания сжатым газом. |
| 27. | Фланцевое соединение | Неподвижное разъемное соединение оболочек, герметичность которого обеспечивается путем сжатия уплотнительных поверхностей непосредственно друг с другом или через посредство расположенных между ними прокладок из более мягкого материала, сжатых крепежными деталями. |
| 28. | Бобышка | Местное утолщение стенки сосуда или приваренная деталь, выполняющая роль местного утолщения, позволяющее осуществить присоединение к сосуду трубопроводов, трубопроводной арматуры контрольно-измерительных приборов и других элементов. |
| 29. | Заглушка | Отъемная деталь, позволяющая герметично закрыть отверстия штуцера или бобышки. |
| 30. | Теплообменное устройство | Устройство, предназначенное для передачи тепла, необходимого для нормального проведения технологического процесса. |
| 31. | Рубашка | Теплообменное устройство, состоящее из оболочки, охватывающей корпус сосуда или его часть, и образующее совместно со стенкой корпуса сосуда полость, заполненную теплоносителем. |
| 32. | Змеевик | Теплообменное устройство, выполненное в виде изогнутой трубы. |
| 33. | Опора | Устройство для установки сосуда в рабочем положении и передачи нагрузок от сосуда на фундамент или несущую конструкцию. |
| 34. | Опора-лапа | Опора, выполненная в виде приваренного к корпусу сосуда кронштейна, работающая на изгиб. |
| 35. | Опора-стойка | Опора, выполненная в виде стойки, работающая на сжатие. |
| 36. | Кольцевая опора | Опора, выполненная в виде кольца, внутренний контур которого соединен с корпусом сосуда. |
| 37. | Цилиндрическая опора | Опора, выполненная в виде цилиндрической оболочки с опорным кольцом, ось которой совпадает с продольной осью сосуда. |
| 38. | Коническая опора | Опора, выполненная в виде конической оболочки с опорным кольцом, ось которой совпадает с продольной осью сосуда. |
| 39. | Седловая опора | Опора горизонтального сосуда, охватывающая нижнюю часть кольцевого сечения обечайки. |
| 40. | Накладка | Деталь, предназначенная для увеличения прочности в месте действия сосредоточенной нагрузки или для присоединения деталей к корпусу сосуда. |
| 41. | Кольцо жесткости | Деталь в виде пояса, укрепленного на поверхности корпуса для увеличения прочности или устойчивости стенки сосуда. |
| 42. | Укрепляющее кольцо | Деталь в виде кольца, предназначенная для достижения равнопрочности вблизи отверстия корпуса сосуда. |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ |
| 43. | Номинальный объем | Объем внутренней полости сосуда, определяемый по заданным на чертежах номинальным размерам, без учета объемов, образуемых штуцерами, люками, а также занимаемых защитной футеровкой и внутренними устройствами. Внутренний объем отъемных крышек входит в номинальный объем аппарата. |
| 44. | Действительный объем | Объем внутренней полости сосуда, определяемый по действительным размерам изготовленного изделия, за вычетом объемов, занимаемых внутренними устройствами. |
| 45. | Условный объем | Номинальный объем, численно округленный до ближайшего предпочтительного числа, взятого из стандартизованного ряда предпочтительных чисел. |
| 46. | Рабочий объем | Объем внутренней полости сосуда, занимаемый веществом при нормальном проведении технологического процесса. |
| 47. | Коэффициент заполнения | Отношение рабочего объема сосуда к действительному. |
| 48. | Рабочее давление | Максимальное внутреннее или наружное избыточное давление, возникающее при нормальном протекании технологического процесса, без учета гидростатического давления среды и без учета допустимого кратковременного повышения давления во время действия предохранительного клапана или других предохранительных устройств. |
| 49. | Расчетное давление | Давление, которое принимается при расчете на прочность. |
| 50. | Условное давление | ГОСТ 9493-80 (СТ СЭВ 1327-78). |
| 51. | Допускаемое давление | Максимальное разрешенное давление в сосуде, установленное в зависимости от его технического состояния. |
| 52. | Пробное давление | Давление, при котором производится испытание сосуда на прочность и герметичность. |
| 53. | Внутреннее давление | Давление, действующее на внутреннюю поверхность стенки сосуда. |
| 54. | Наружное давление | Давление, действующее на наружную поверхность стенки сосуда. |
| 55. | Максимальная температура рабочей среды | Максимальная температура среды в сосуде при нормальном протекании технологического процесса. |
| 56. | Минимальная температура рабочей среды | Минимальная температура среды в сосуде при нормальном протекании технологического процесса. |
| 57. | Расчетная температура стенки | Температура, при которой определяются физико-механические характеристики, допускаемые напряжения материала и производится расчет на прочность элементов сосуда. |
| 58. | Рабочая температура стенки | Температура стенки сосуда, при которой на основе расчета на прочность и (или) выбора материала допускается его эксплуатация. |
| 59. | Максимальная допускаемая температура стенки | Максимальная температура стенки, при которой допускается эксплуатация сосуда. |
| 60. | Минимальная допускаемая температура стенки | Минимальная температура стенки, при которой допускается эксплуатация сосуда. |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| Аппарат | 12 |
| Аппарат емкостной | 13 |
| Баллон | 5 |
| Бобышка | 28 |
| Бочка | 6 |
| Ввод трубы | 25 |
| Давление внутреннее | 53 |
| Давление допускаемое | 51 |
| Давление наружное | 54 |
| Давление пробное | 52 |
| Давление рабочее | 48 |
| Давление расчетное | 49 |
| Давление условное | 50 |
| Днище | 18 |
| Заглушка | 29 |
| Змеевик | 32 |
| Кольцо жесткости | 41 |
| Кольцо укрепляющее | 42 |
| Корпус | 14 |
| Коэффициент заполнения | 47 |
| Крышка | 19 |
| Крышка люка | 21 |
| Люк | 20 |
| Мерник | 10 |
| Накладка | 40 |
| Обечайка | 15 |
| Объем действительный | 44 |
| Объем номинальный | 43 |
| Объем рабочий | 46 |
| Объем условный | 45 |
| Окно смотровое | 22 |
| Опора | 33 |
| Опора кольцевая | 36 |
| Опора коническая | 38 |
| Опора-лапа | 34 |
| Опора седловая | 39 |
| Опора-стойка | 35 |
| Опора цилиндрическая | 37 |
| Патрубок | 24 |
| Переход | 17 |
| Резервуар | 8 |
| Ресивер | 11 |
| Рубашка | 31 |
| Сборник | 9 |
| Соединение фланцевое | 27 |
| Сосуд | 1 |
| Сосуд многокамерный | 2 |
| Сосуд передвижной | 3 |
| Сосуд стационарный | 7 |
| Температура рабочей среды максимальная | 55 |
| Температура рабочей среды минимальная | 56 |
| Температура стенки допускаемая максимальная | 59 |
| Температура стенки допускаемая минимальная | 60 |
| Температура стенки рабочая | 58 |
| Температура стенки расчетная | 57 |
| Труба передавливания | 26 |
| Устройство теплообменное | 30 |
| Царга | 16 |
| Цистерна | 4 |
| Штуцер | 23 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН НИИхиммашем.

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю. Б. Якимович (руководитель темы), М. Л. Немчин, А. И. Шульгин.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Главным научно-техническим управлением Листом утверждения 22.06.89.

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН НИИхиммашем за № 18 от 23.06.1989 г.

4. Сведения о сроках и периодичности проверки документа:

Срок первой проверки 1993 год.

Периодичность проверки 4 года.

5. ВЗАМЕН ОСТ 26-01-118-80.

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

| Обозначения НТД, на которые дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 9493-80 (СТ СЭВ 1327-78) | 50 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту руководящего документа «Сосуды. Термины и определения» (окончательная редакция, представляемая на утверждение).

Пересмотр ОСТ 26-01-118-80 «Сосуды. Термины и определения» в руководящий документ такого же наименования произведен в соответствии с утвержденной структурой фонда НТД отрасли и темой 734064 на 1989 год.

Проект РД 26-18-89 «Сосуды. Термины и определения» приведен в соответствие с государственными стандартами и стандартами СЭВ.

В проект РД включен термин 2 «Многокамерный сосуд» по СТ СЭВ 3756-82 взамен термина «Комбинированный сосуд» по ОСТ 26-01-118-80, т. к. определения этих терминов в СТ СЭВ 3756-82 (см. термин 2) и в ОСТ 26-01-118-80 (см. термин 2) идентичны. А так как термин «Комбинированный сосуд», по сути, выражает не что иное, как сочетание различных форм внутренней полости сосуда (цилиндрической, конической и т. д.), то в проекте РД в примечании к определению термина «Сосуд» строка «или их сочетание» (по ОСТ 26-01-118-80) дополнена словами в скобках: «(комбинированный сосуд)».

Термин 15 «Обечайка». Определение приведено в соответствие с ГОСТ 14249-80 (СТ СЭВ 1041-78) и изложено в редакции: «Цилиндрическая или коническая оболочка замкнутого профиля, открытая с торцов».

Термин 18 «Днище». Определение приведено в соответствие с ГОСТ 9931-85 (СТ СЭВ 1042-78), ГОСТ 14249-80 и др. НТД. Строка «эллипсоидную» (по ОСТ 26-01-118-80 термин 18) заменена на строну «эллиптическую», т.к. слово «эллипсоидная», по существу, не нашло применения в государственных стандартах и стандартах СЭВ.

По ОСТ 26-01-118-80 и по проекту РД 26-18-89 все четыре термина (43, 44, 45 и 46): «Номинальный объем», «Действительный объем», «Условный объем» и «Рабочий объем» имеют в виду внутренний объем полости сосуда. По СТ СЭВ 3756-82 термин «Внутренний объем» по своему определению полностью совпадает с определением термина «Действительный объем». Поэтому в проекте РД 26-18-89 оставлен термин «Действительный объем» (иначе определение термина будет содержать тавтологию). Определение термина 43 (по ОСТ 26-01-118-80) «Номинальный объем» приведено в соответствий с ГОСТ 13372-78 и СТ СЭВ 1042-78: «Объем внутренней полости сосуда, определяемый по заданным на чертежах номинальным размерам, без учета объемов, образуемых штуцерами, люками, а также занимаемых защитной футеровкой и внутренними устройствами. Внутренний объем отъемных крышек входит в номинальный объем аппарата».

Определение термина 48 (по ОСТ 26-01-118-80) «Рабочее давление» приведено в соответствие с ГОСТ 14249-80 и СТ СЭВ 3756-73: «Максимальное внутреннее или наружное избыточное давление, возникающее при нормальном протекании технологического процесса, без учета гидростатического давления среды и без учета допустимого кратковременного повышения давления во время действия предохранительного клапана или других предохранительных устройств».

Для определения термина 50 «Условное давление» приведена ссылка на ГОСТ 9493-80 (СТ СЭВ 1327-78).

В проект РД 26-18-89 включен термин 58 «Рабочая температура стенки» соответственно СТ СЭВ 3756-82 со следующим определением: «Температура стенки сосуда, при которой на основе расчета на прочность и (или) выбора материала допускается его эксплуатация».

В связи с тем, что при пересмотре ОСТ 26-01-118-80 в проект РД 26-18-89 «Сосуды. Термины и определения» все вышесказанные изменения внесены в соответствие действующими государственными стандартами и стандартами СЭВ, согласования с предприятиями и организациями представляемого на утверждение проекта руководящего документа не требуется.

Плана основных мероприятий по внедрению РД не требуется.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 1.0- 85 «Государственная система стандартизации. Основные положения».

2. ГОСТ 1.2-85 «Государственная система стандартизации. Порядок разработки стандартов».

3. ГОСТ 1.5-85 «Государственная система стандартизации. Построение, изложение, оформление и содержание стандартов».

4. ГОСТ 12.2.085-82 (СТ СЭВ 3085-81) «ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности».

5. ГОСТ 6533-78 «Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов и аппаратов. Основные размеры».

6. ГОСТ 9493-80 (ОТ СЭВ 1327-78) «Сосуды и аппараты. Ряд условных (номинальных) давлений».

7. ГОСТ 9617-76 «Сосуды и аппараты. Ряд диаметров».

8. ГОСТ 9931-85 (СТ СЭВ 1042-78) «Корпуса цилиндрические стальных сварных сосудов и аппаратов. Типы, основные параметры и размеры».

9. ГОСТ 11879-81 (СТ СЭВ 1326-78) «Сосуды кованые и ковано-сварные стальные высокого давления. Общие технические условия».

10. ГОСТ 12619-78 «Днища конические отбортованные с углами при вершине 60 и 90°. Основные размеры».

11. ГОСТ 12620-78 «Днища конические неотбортованные с углами при вершине 60, 90 и 120°. Основные размеры».

12. ГОСТ 12621-78 «Днища конические неотбортованные с углом при вершине 140°. Основные размеры».

13. ГОСТ 12622-78 «Днища плоские отбортованные. Основные размеры».

14. ГОСТ 12623-78 «Днища плоские неотбортованные. Основные размеры».

15. ГОСТ 13372-78 «Сосуды и аппараты. Ряд номинальных объемов».

16. ГОСТ 13376-78 «Днища конические и плоские. Ряд углов при вершине».

17. ГОСТ 14249-80 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность» (СТ СЭВ 596-77, СТ СЭВ 597-77, СТ СЭВ 1039-78 ¸ СТ СЭВ 1041-78).

18. ГОСТ 19861-80 «Сборники стальные эмалированные. Типы, основные параметры и размеры».

19. ГОСТ 24755-81 (СТ СЭВ 1639-79) «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укреплений отверстий».

20. ГОСТ 24756-81 (СТ СЭВ 1644-79) «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий».

21. ГОСТ 24757-81 (СТ СЭВ 1645-79) «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Аппараты колонного типа».

22. ГОСТ 25215-82 (СТ СЭВ 3027-81) «Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. Нормы и методы расчета на прочность».

23. ГОСТ 25221-82 (СТ СЭВ 3028-81) «Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические неотбортованные. Нормы и методы расчета на прочность».

24. ГОСТ 25773-83 (СТ СЭВ 289-82) «Сосуды, работающие под давлением. Паспорт».

25. ГОСТ 25859-83 (ОТ СЭВ 364882) «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

26. ГОСТ 25867-83 (СТ СЭВ 3650-82) «Сосуды и аппараты. Сосуды с рубашками. Нормы и методы расчета на прочность».

27. ГОСТ 26158-84 (СТ СЭВ 4007-83) «Сосуды и аппараты из цветных металлов. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования».

28. ГОСТ 26159-84 (СТ СЭВ 4008-83) «Сосуды и аппараты чугунные. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования».

29. ГОСТ 26202-84 (СТ СЭВ 2574-80) «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок».

30. ОСТ 26-291-87 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия».

31. ОСТ 26-01-1-85 «Сосуды и аппараты эмалированные. Общие технические условия».

32. ОСТ 26-01-175-88 «Днища медные сосудов и аппаратов. Типы и конструкции».

33. ОСТ 26-01-900-79 (СТ СЭВ 2687-80) «Сосуды и аппараты медные. Общие технические условия».

34. ОСТ 26-01-1183-82 (СТ СЭВ 2688-80) «Сосуды и аппараты алюминиевые. Общие технические условия».

35. СТ СЭВ 800-77 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические требования».

36. СТ СЭВ 1040-88 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Днища и крышки плоские круглые».

37. СТ СЭВ 1041-88 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Обечайки конические».

38. СТ СЭВ 1042-78 «Сосуды и аппараты. Ряд номинальных объемов».

39. СТ СЭВ 1373-78 «Техника безопасности. Сосуды, работающие под давлением. Материалы. Общие требования».

40. СТ СЭВ 2420-80 «Аппараты стальные эмалированные. Технические требования. Методы испытаний».

41. СТ СЭВ 2421-80 «Аппараты с механическим перемешивающим устройством. Технические требования. Методы испытаний».

42. СТ СЭВ 2686-80 «Техника безопасности. Сосуды, работающие под давлением. Требования к предохранительным устройствам с разрушающими элементами».

43. СТ СЭВ 3756-82 «Техника безопасности. Сосуды, работающие под давлением. Термины и определения».

44. СТ СЭВ 5206-85 «Сосуды и аппараты высокого давления. Фланцы, крышки плоские и выпуклые. Методы расчета на прочность».

45. СТ СЭВ 5993-87 «Сосуды и аппараты. Требования к форме представления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ».

46. А. Г. Касаткин «Основные процессы и аппараты химической технологии». Издательство «Химия», Москва 1971 г.

47. А. Н. Плановский и П. И. Николаев «Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии». Издательство «Химия», Москва 1972 г.

48. Сборники рекомендуемых терминов Комитета научно-технической терминологии. Академия наук СССР (КНТТ).

49. Научно-техническая терминология. Сборник стандартизованных и рекомендуемых терминов в 10 томах под редакцией Л. Ю. Белахова и И. И. Попова-Черкасова. Издательство стандартов, Москва 1968-1971 гг.

50. Словарь дескрипторов по химии и химической промышленности. Издательство научно-исследовательского института технико-экономических исследований, Москва 1966 г.

51. Тезаурус научно-технических терминов. Под общей редакцией доктора технических наук Ю. И. Шемакина. Издательство Министерства обороны СССР, Москва 1972 г.

52. Информационно-поисковый тезаурус по химическому и нефтяному машиностроению. Издательство ЦИНТИхимнефтемаш, Москва 1975 г.

53. Алфавитно-предметный указатель к таблицам УДК.

### Еще бесплатно скачать

- РД 10-385-00 Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей воды

- ПБ 10-115-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением

- РД 03-29-93 Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейные котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды.

- ГОСТ 5520-79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия

- РД 10-333-99 Типовая инструкция для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением

- ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия

- ГОСТ Р МЭК 62220-1-2006 Изделия медицинские электрические. Характеристики цифровых приемников рентгеновского изображения. Часть 1. Определение квантовой эффективности регистрации

- ГОСТ Р 52728-2007 Метод натурной тензотермометрии. Общие требования

- ГОСТ 28759.2-90 Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные. Конструкция и размеры

- ГОСТ 28759.8-90 Прокладки металлические восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры. Технические требования

- Прочие сердечно-сосудистые средства

- Общая характеристика рынка сердечно-сосудистых средств

- Периферические сосудорасширяющие средства