Контрольная работа №3

по ТОЭ, часть 2

«РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ»

В электрической цепи после коммутации ключа  происходит переходный процесс. Параметры схемы цепи заданы в таблице 1. Определить аналитические выражения и построить графически переходные процессы тока и напряжения на реактивном элементе, считая, что коммутация происходит при .

Расчет переходных процессов произвести двумя способами:

а). Классическим методом.

б). Операторным методом.

Таблица 1.

| № варианта | № рисунка | , В | , Ом | , Гн | , Ом | , Ом | , Ом | , мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | 1.18 | 86 | 72 | 0,15 | 16 | 32 | 18 | - |
| 02 | 1.10 | 92 | 51 | - | 64 | 58 | 71 | 32 |
| 03 | 1.24 | 42 | 64 | 0,27 | 56 | 21 | 44 | - |
| 04 | 1.22 | 224 | 44 | 0,27 | 63 | 71 | 52 | - |
| 05 | 1.31 | 57 | 48 | 0,31 | 52 | 36 | 24 | - |
| 06 | 1.19 | 60 | 77 | - | 86 | 54 | 32 | 21 |
| 07 | 1.5 | 48 | 64 | 0,21 | 35 | 42 | 51 | - |
| 08 | 1.15 | 72 | 89 | - | 40 | 38 | 51 | 18 |
| 09 | 1.6 | 73 | 61 | 0,52 | 32 | 68 | 43 | - |
| 10 | 1.21 | 136 | 48 | - | 32 | 51 | 28 | 29 |
| 11 | 1.8 | 112 | 44 | 0,27 | 63 | 71 | 52 | - |
| 12 | 1.28 | 100 | 84 | - | 38 | 46 | 28 | 31 |
| 13 | 1.1 | 172 | 72 | 0,15 | 16 | 32 | 18 | - |
| 14 | 1.29 | 46 | 51 | - | 64 | 58 | 71 | 32 |
| 15 | 1.2 | 84 | 64 | 0,27 | 56 | 21 | 44 | - |
| 16 | 1.30 | 60 | 38 | - | 27 | 48 | 30 | 66 |
| 17 | 1.12 | 114 | 48 | 0,31 | 52 | 36 | 24 | - |
| 18 | 1.25 | 30 | 77 | - | 86 | 54 | 32 | 21 |
| 19 | 1.14 | 24 | 64 | 0,21 | 35 | 42 | 51 | - |
| 20 | 1.20 | 36 | 89 | - | 40 | 38 | 51 | 18 |
| 21 | 1.33 | 36,5 | 61 | 0,52 | 32 | 68 | 43 | - |
| 22 | 1.16 | 68 | 48 | - | 32 | 51 | 28 | 29 |
| 23 | 1.34 | 56 | 44 | 0,27 | 63 | 71 | 52 | - |
| 24 | 1.17 | 50 | 84 | - | 38 | 46 | 28 | 31 |
| 25 | 1.13 | 120 | 77 | - | 86 | 54 | 32 | 21 |
| 26 | 1.23 | 184 | 51 | - | 64 | 58 | 7 | 32 |
| 27 | 1.11 | 21 | 64 | 0,27 | 56 | 21 | 44 | - |

продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 1.3 | 240 | 38 | - | 27 | 48 | 30 | 66 |
| 29 | 1.4 | 28,5 | 48 | 0,31 | 52 | 36 | 24 | - |
| 30 | 1.13 | 120 | 77 | - | 86 | 54 | 32 | 21 |
| 31 | 1.26 | 96 | 64 | 0,21 | 35 | 42 | 51 | - |
| 32 | 1.32 | 144 | 89 | - | 40 | 38 | 51 | 18 |
| 33 | 1.27 | 146 | 61 | 0,52 | 32 | 68 | 43 | - |
| 34 | 1.7 | 272 | 48 | - | 32 | 51 | 28 | 29 |
| 35 | 1.22 | 224 | 44 | 0,27 | 63 | 71 | 52 | - |
| 36 | 1.9 | 200 | 84 | - | 38 | 46 | 28 | 31 |
| 37 | 1.18 | 86 | 72 | 0,15 | 16 | 32 | 18 | - |
| 38 | 1.10 | 92 | 51 | - | 64 | 58 | 71 | 32 |
| 39 | 1.24 | 42 | 64 | 0,27 | 56 | 21 | 44 | - |
| 40 | 1.26 | 96 | 64 | 0,21 | 35 | 42 | 51 | - |
| 41 | 1.31 | 57 | 48 | 0,31 | 52 | 36 | 24 | - |
| 42 | 1.19 | 60 | 77 | - | 86 | 54 | 32 | 21 |
| 43 | 1.5 | 48 | 64 | 0,21 | 35 | 42 | 51 | - |
| 44 | 1.15 | 72 | 89 | - | 40 | 38 | 51 | 18 |
| 45 | 1.6 | 73 | 61 | 0,52 | 32 | 68 | 43 | - |
| 46 | 1.21 | 136 | 48 | - | 32 | 51 | 28 | 29 |
| 47 | 1.8 | 112 | 44 | 0,27 | 63 | 71 | 52 | - |
| 48 | 1.28 | 100 | 84 | - | 38 | 46 | 28 | 31 |
| 49 | 1.1 | 172 | 72 | 0,15 | 16 | 32 | 18 | - |
| 50 | 1.29 | 46 | 51 | - | 64 | 58 | 71 | 32 |
| 51 | 1.2 | 84 | 64 | 0,27 | 56 | 21 | 44 | - |
| 52 | 1.30 | 60 | 38 | - | 27 | 48 | 30 | 66 |
| 53 | 1.12 | 114 | 48 | 0,31 | 52 | 36 | 24 | - |
| 54 | 1.25 | 30 | 77 | - | 86 | 54 | 32 | 21 |
| 55 | 1.14 | 24 | 64 | 0,21 | 35 | 42 | 51 | - |
| 56 | 1.20 | 36 | 89 | - | 40 | 38 | 51 | 18 |
| 57 | 1.33 | 36,5 | 61 | 0,52 | 32 | 68 | 43 | - |
| 58 | 1.16 | 68 | 48 | - | 32 | 51 | 28 | 29 |
| 59 | 1.34 | 56 | 44 | 0,27 | 63 | 71 | 52 | - |
| 60 | 1.17 | 50 | 84 | - | 38 | 46 | 28 | 31 |
| 61 | 1.32 | 144 | 89 | - | 40 | 38 | 51 | 18 |
| 62 | 1.23 | 184 | 51 | - | 64 | 58 | 71 | 32 |
| 63 | 1.11 | 21 | 64 | 0,27 | 56 | 21 | 44 | - |
| 64 | 1.3 | 240 | 38 | - | 27 | 48 | 30 | 66 |
| 65 | 1.4 | 28,5 | 48 | 0,31 | 52 | 36 | 24 | - |
| 66 | 1.13 | 120 | 77 | - | 86 | 54 | 32 | 21 |
| 67 | 1.26 | 96 | 64 | 0,21 | 35 | 42 | 51 | - |
| 68 | 1.32 | 144 | 89 | - | 40 | 38 | 51 | 18 |

продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 1.27 | 146 | 61 | 0,52 | 32 | 68 | 43 | - |
| 70 | 1.7 | 272 | 48 | - | 32 | 51 | 28 | 29 |
| 71 | 1.22 | 224 | 44 | 0,27 | 63 | 71 | 52 | - |
| 72 | 1.9 | 200 | 84 | - | 38 | 46 | 28 | 31 |
| 73 | 1.18 | 86 | 72 | 0,15 | 16 | 32 | 18 | - |
| 74 | 1.10 | 92 | 51 | - | 64 | 58 | 71 | 32 |
| 75 | 1.24 | 42 | 64 | 0,27 | 56 | 21 | 44 | - |
| 76 | 1.27 | 146 | 61 | 0,52 | 32 | 68 | 43 | - |
| 77 | 1.31 | 57 | 48 | 0,31 | 52 | 36 | 24 | - |
| 78 | 1.19 | 60 | 77 | - | 86 | 54 | 32 | 21 |
| 79 | 1.5 | 48 | 64 | 0,21 | 35 | 42 | 51 | - |
| 80 | 1.15 | 72 | 89 | - | 40 | 38 | 51 | 18 |
| 81 | 1.6 | 73 | 61 | 0,52 | 32 | 68 | 43 | - |
| 82 | 1.21 | 136 | 48 | - | 32 | 51 | 28 | 29 |
| 83 | 1.8 | 112 | 44 | 0,27 | 63 | 71 | 52 | - |
| 84 | 1.28 | 100 | 84 | - | 38 | 46 | 28 | 31 |
| 85 | 1.1 | 172 | 72 | 0,15 | 16 | 32 | 18 | - |
| 86 | 1.29 | 46 | 51 | - | 64 | 58 | 71 | 32 |
| 87 | 1.2 | 84 | 64 | 0,27 | 56 | 21 | 44 | - |
| 88 | 1.30 | 60 | 38 | - | 27 | 48 | 30 | 66 |
| 89 | 1.12 | 114 | 48 | 0,31 | 52 | 36 | 24 | - |
| 90 | 1.25 | 30 | 77 | - | 86 | 54 | 32 | 21 |
| 91 | 1.14 | 24 | 64 | 0,21 | 35 | 42 | 51 | - |
| 92 | 1.20 | 36 | 89 | - | 40 | 38 | 51 | 18 |
| 93 | 1.33 | 36,5 | 61 | 0,52 | 32 | 68 | 43 | - |
| 94 | 1.16 | 68 | 48 | - | 32 | 51 | 28 | 29 |
| 95 | 1.34 | 56 | 44 | 0,27 | 63 | 71 | 52 | - |
| 96 | 1.17 | 50 | 84 | - | 38 | 46 | 28 | 31 |
| 97 | 1.7 | 272 | 48 | - | 32 | 51 | 28 | 29 |
| 98 | 1.23 | 184 | 51 | - | 64 | 58 | 71 | 32 |
| 99 | 1.11 | 21 | 64 | 0,27 | 56 | 21 | 44 | - |
| 00 | 1.3 | 240 | 38 | - | 27 | 48 | 30 | 66 |

Рис. 1.1

Рис. 1.2

Рис. 1.3

Рис. 1.4

Рис. 1.5

Рис. 1.6

Рис. 1.7

Рис. 1.8

Рис. 1.9

Рис. 1.10

Рис. 1.11

Рис. 1.12

Рис. 1.13

Рис. 1.14

Рис. 1.15

Рис. 1.16

Рис. 1.17

Рис. 1.18

Рис. 1.19

Рис. 1.20

Рис. 1.21

Рис. 1.22

Рис. 1.23

Рис. 1.24

Рис. 1.25

Рис. 1.26

Рис. 1.27

Рис. 1.28

Рис. 1.29

Рис. 1.30

Рис. 1.31

Рис. 1.32

Рис. 1.33

Рис. 1.34

# Text boxes

u4

R8

R7

i3

R0

Е

R0

R7

u7

R8

u

u8

R4

S

u

L

u0

i2

u8

S

uL

u7

i3

u4

i1

L

u0

i2

R4

Е

R0

i1

uL

uL

Е

R4

i2

u0

С

S

u8

u

u7

i3

u4

R8

R7

i1

uС

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

L

u0

i2

R4

Е

R0

uL

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

L

u0

i2

R4

Е

R0

uL

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

L

u0

i2

R4

Е

R0

uС

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

С

u0

i2

R4

Е

R0

uС

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

С

u0

i2

R4

Е

R0

uL

L

uС

С

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

i2

С

uС

R0

Е

R4

u0

S

u8

u

u7

i3

u4

i1

R8

R7

uL

L

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

R7

R8

i2

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

i2

uL

L

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

i2

uL

uL

С

uС

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

i2

uL

L

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

i2

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

i2

uС

С

S

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

u0

R4

Е

R0

i2

uС

С

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

L

u0

i2

R4

Е

R0

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

i2

uС

С

R7

R8

i2

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

i1

uС

С

i1

R7

R8

i2

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

uС

С

L

uL

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

i2

R4

Е

R0

i1

R7

R8

i2

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

uС

С

i1

R7

R8

i2

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

i1

R7

L

uL

R8

i2

u4

i3

u7

L

u8

S

u0

R4

Е

R0

uС

С

uL

i1

R7

R8

i2

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

L

uL

i1

R7

R8

i2

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

i1

R7

R8

i2

u4

i3

u7

u8

S

u0

R4

Е

R0

uС

С

u

u

i1

R7

R8

i2

u4

i3

u7

u8

S

u0

R4

Е

R0

uС

С

u

i1

R7

R8

i2

u4

i3

u7

u8

S

u0

R4

Е

R0

uС

С

u

i1

R7

R8

i2

u4

i3

u7

u8

S

u0

R4

Е

R0

uС

С

L

uL

i1

R7

R8

i2

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

L

uL

i1

R7

R8

i2

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

R4

Е

R0

i2

L

uL

R7

R8

i1

u4

i3

u7

u

u8

S

u0

i2

R4

Е

R0