ГОСТ 2.789-74

Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

Аппараты теплообменные

Unified system for design documentation.

Graphic designations. Heat exchangers

Дата введения 1975-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 апреля 1974 г. N 1039

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2002 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения теплообменных аппаратов в конструкторской документации всех отраслей промышленности.

2. Условные графические обозначения теплообменных аппаратов следует строить из комбинаций условных графических обозначений элементов корпусов и элементов, осуществляющих теплообмен.

Обозначения элементов корпусов - по ГОСТ 2.788-74.

Обозначения элементов, осуществляющих теплообмен, должны соответствовать установленным в табл.1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Элементы трубчатые: |  |
| а) с неподвижными трубными решетками |  |
| б) с плавающей головкой |  |
| в) с плавающей головкой и сальником |  |
| г) с U-образными трубами |  |
| д) с трубками фильда |  |
| е) с U-образными трубами и раздельными трубными досками |  |
| ж) витые |  |
| з) спиральные |  |
| и) плоские |  |
| 2. Элементы с прямой теплопередачей: а) распределители жидкости или газа, нагревающие или охлаждающие |  |
| б) распылители центробежные |  |
| в) распылители форсуночные | По ГОСТ 2.784-96 |
| г) распылители открытым пламенем |  |
| д) элементы нагрева радиационные |  |
| 3. Рубашки греющие или охлаждающие |  |
| 4. Регенераторы тепла |  |
| 5. Электронагреватели | По ГОСТ 2.745-68 |

Примеры построения условных графических обозначений теплообменных аппаратов приведены в табл.2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Аппараты теплообменные кожухотрубчатые: |  |
| а) с неподвижными трубными решетками при давлении в трубах и межтрубном пространстве выше атмосферного |  |
| б) с неподвижными трубными решетками при давлении в трубах выше, а в межтрубном пространстве ниже атмосферного |  |
| в) с температурным компенсатором на кожухе при давлении в трубах и межтрубном пространстве выше атмосферного |  |
| г) с плавающей головкой при давлении в трубах и межтрубном пространстве выше атмосферного |  |
| д) с U-образными трубами при давлении в трубах и межтрубном пространстве выше атмосферного |  |
| е) с сальником при давлении в трубах и межтрубном пространстве выше атмосферного |  |
| ж) с паровым пространством, с плавающей головкой при давлении в трубах и межтрубном пространстве выше атмосферного |  |
| з) с паровым пространством, с U-образными трубами при давлении в трубах и межтрубном пространстве выше атмосферного |  |
| и) витые при давлении в трубах и межтрубном пространстве, равном атмосферному |  |
| 2. Аппараты теплообменные трубчатые без кожуха: |  |
| а) погруженные спиральные |  |
| б) погруженные плоские |  |
| в) оросительные |  |
| 3. Аппарат теплообменный с прямой теплопередачей |  |
| 4. Аппарат теплообменный с наружным обогревом |  |
| 5. Аппарат теплообменный с электрическим обогревом |  |
| 6. Аппарат теплообменный регенеративный |  |
| 7. Конденсатор смещения |  |

Если отсутствует необходимость в пояснении специфических особенностей элементов и устройств, их следует изображать при помощи упрощенных внешних очертаний или применяют общие обозначения, построенные по функциональным признакам по ГОСТ 2.780-96.

3. Обозначения теплообменных аппаратов, имеющие собственные условные графические обозначения, должны соответствовать установленным в табл.3.

Таблица 3

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Аппараты теплообменные листовые: |  |
| а) спиральные |  |
| б) пластинчатые разборные |  |
| в) пластинчатые полуразборные |  |
| г) пластинчатые сварные блочные |  |
| д) пластинчатые цельносварные |  |
| е) пластинчатые ребристые |  |
| ж) ламельные |  |
| 2. Аппарат теплообменный с воздушным охлаждением |  |
| 3. Калорифер |  |
| 4. Градирни |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ по ГОСТ 2.793-79. |  |

4. Размеры обозначений стандартом не установлены. Обозначения должны обеспечивать четкость схемы и быть вычерчены в соотношениях, в которых они выполнены в настоящем стандарте.