Министерство образования и науки РФ

Российский химико-технологический университет

им. Д.И.Менделеева

Новомосковский институт

Родионова Р.В.

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Раздаточный материал

Новомосковск 2011

УДК661.185(075.8)

ББК 35.785

Р605

Рецензент;

канд. техн. наук. доцент

Н.В.Фатеева

(НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева)

Составитель: Родионова Р.В.

Р605	Основы проектирования и оборудование предприятий органического синтеза: Новомосковск. 2011.-  62 с.

С целью стимулирования самостоятельной работы студентов и интенсификации лекционного процесса кафедра «Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза» обеспечивает студентов раздаточным материалом. В настоящем издании приведена  классификация реакторов, используемых в производствах органического и нефтехимического синтеза,  рисунки основных аппаратов, используемых для проведения процессов ООС, схемы разделения многокомпонентных смесей и другой раздаточный материал.

Данное пособие будет использовано в качестве раздаточного материала на лекциях, при самостоятельной подготовке студентов, для контроля знаний студентов по дисциплине «Основы проектирования и оборудование предприятий органического синтеза», при подготовке к зачетам  и экзаменам по данной дисциплине.

Ил.    Библиогр.: 4 назв.

УДК61.185(075.8) ББК 35.785

Новомосковский институт Российского

химико-технологического университета

им.Д.И.Менделеева,2011

Введение

Студенты дневного отделения специальности 240401 «Химическая технология органических веществ» изучают дисциплину «Основы проектирования и оборудование предприятий органического синтеза» на четвертом и пятом курсах в 8 и 9 семестрах в объеме 164 часа, включая 42 часа лекций и 40 часов практических занятий. Студенты заочного отделения изучают эту дисциплину в 9,10 семестре в количестве 28 часов лекций и 10 часов практических занятий, и выполняют два контрольных задания. Курс завершается сдачей зачета и экзамена. Аудиторных часов явно недостаточно для качественного усвоения большого фактического материала, в том числе детального изучения конструкции аппаратов основных производств. Поэтому для облегчения самостоятельной работы студентов и интенсификации лекционного процесса, кафедра «Химии и технологии основного органического и нефтехимического синтеза» обеспечивает студентов раздаточным материалом.

В настоящий сборник включены рисунки основных аппаратов для  получения  органических веществ различных классов, арматуры, аппаратурного оформления процессов разделения многокомпонентных смесей.

1. Классификация реакторов процессов основного органического и нефтехимического синтеза

Рис.1.1. Изменение концентрации компонента во времени и по длине в реакторах периодического действия полного смешения.

Рис.1.2. Изменение концентрации компонента во времени и по длине в реакторах непрерывного действия полного смешения.

Рис.1.3. Изменение концентрации компонента во времени и по длине в реакторах непрерывного действия полного вытеснения.

2. РЕАКТОРЫ ДЛЯ КОНТАКТНО-КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

| Рис.2.1. Реактор для дегидрирования этилбензола в стирол: 1-инертная насадка; 2-смеситель газов; 3-распределитель газов по сечению; 4-корпус; 5-футеровка; 6- слой катализатора; 7-гильзы для термопар; 8-перфорирован-ный элемент. | Рис.2.2. Реактор для гидратации этилена: 1-корпус; 2-облицовка; 3-слой катализатора; 4,6-люки для загрузки и выгрузки катализатора, соответственно; 5-слой инертной насадки. |
| --- | --- |
| Рис.2.3. Ретортная печь для синтеза дивинила: 1-реторнта; 2-сборный коллектор на выходе продуктов; 3-муфель; 4-распределительный коллектор на выходе реагентов; 5-форсунка. | Рис.2.4. Профиль температур в поперечном сечении слоя катализатора. |
| Рис.2.5. Реторта: 1- штуцер для гильзы термопары; 2- тяги. | Рис.2.6. Профиль температур по длине слоя катализатора (экзотермический процесс). |

Формы сечения слоя катализатора

| Рис. 2.7. Круглое сечение слоя. | Рис. 2.8. Прямоугольное сечение слоя. |
| --- | --- |

| Рис. 2.9. Кольцевое сечение слоя. | Рис. 2.10. Сечение слоя, находящегося в межтрубном пространстве. |
| --- | --- |

| Рис. 2.11. Трубный реактор с внутренним теплообменом при противотоке. | Рис. 2.12. Трубный реактор с внутренним теплообменом при прямотоке или противотоке. | Рис.2.13. Кожухо-трубный реактор для проведения экзотермических процессов. |
| --- | --- | --- |

| Рис.2.14. Кожухотрубный реактор для проведения эндотермических процессов: 1-нижняя крышка; 2-верхняя крышка; 3-нижняя трубная решетка; 4-трубки;5-кожух;6-верхняя трубная решетка;7-глухие трубки. | Рис. 2.15. Аппарат сменноциклического действия: τ1 - время реакции; τ2 – время регенерации; τ - время; t - температура. |
| --- | --- |
| Рис.2.16. Тепловой режим в полочных аппаратах при равной толщине слоя катализатора на полках: t-температура; L-длина слоя; x-степень превращения. |
| Рис.2.17. Тепловой режим в полочных аппаратах при различной толщине слоя катализатора на полках: t-температура; L-длина слоя; x-степень превращения. |
| Рис.2.18. Тепловой режим в полочном аппарате с промежуточным вводом реагентов: t-темпера-тура, x-степень превращения. |
| Рис.2.19. Полочный аппарат для синтеза метилового спирта: 1-корпус; 2- стакан; 3- полка с катализатором; 4- центральная труба. | Рис.2.20. Комбинированный аппарат. |

Схема установки с движущимся гранулированным катализатором.

| Рис.2.21. Горизонтальное взаимное расположение реактора и регенератора: 1- засыпная воронка; 2-реактор; 3-регенератор; 4,5-транспортер. | Рис.2.22. Вертикальное взаимное расположение реактора и регенератора:1-реактор;2-регенератор;3-транспортер; 4-трубы, заполненные катализатором; 5-азотный затвор. |
| --- | --- |
| Рис. 2.23. Изменение температуры по длине слоя катализатора в шахтном аппарате (Цифрой указан порядок реакции). | Рис. 2.24. Изменение тепловой нагрузки по длине слоя катализатора в шахтном аппарате (Цифрой указан порядок реакции). |

| Рис.2.25. Прямоточный реактор с движущимся слоем гранулированного катализатора (система Термофор):1-перфорированные тарелки; 2-тарелки с патрубками; 3-форсунки-распыли-тели. | Рис.2.26. Противоточный реактор с движущимся слоем гранулированного катализатора: 1-перфорированные тарелки; 2-тарелки с патрубками; 3-форсунки-распылители. |
| --- | --- |

Рис.2.27. Принцип транспорта катализатора: а - обычный пневмотранспорт; б- транспорт в плотном слое.

| Рис.2.28. Схема реакционного узла флюид-процесса: 1,6-циклоны; 2-катализаторные трубы; 3-регенератор; 4,9-распредели-тельные решетки; 5-переточная труба; 7-реактор; 3-подъемник. | Рис.2.29. Схема четырехсекционного реактора с псевдоожиженным слоем катализатора. |
| --- | --- |
| Рис.2.30. Установка для дегидрирования бутена в бутилены в псевдоожиженном слое катализатора: 1-реактор; 2-регенератор; 3-стояк; 4-десорбер; 5-штуцер для подачи бутановой фракции;6-распределительная решетка; 7-штуцер для выхода реакционного газа; 8- транспортная линия; 9- штуцер для подачи сжатого воздуха; 10-отпарная секция; 11,14- штуцер для подачи топливного газа; 13- распределительная решетка; 15- штуцер для выхода дымовых газов; 16-циклоны. |
| Рис.2.31. Реактор с псевдоожиженным слоем пылевидного катализатора: 1-реактор; 2-кольцевая отпарная секция; 3-распределительная решетка; 4-входной трубопровод; 5-трубопровод отработанного катализатора; 6-циклонный сепаратор. | Рис.2.32. Схема установки с псевдоожиженным катализатором: 1-реактор; 2-регенератор; 3- циклонный сепаратор; 4- отпарная секция; 5- распределительная решетка. |

| Рис.2.33. Расположение реактора и регенератора на одном уровне: 1-реактор; 2-циклоны; 3-регенератор; 4-отпарные секции. |
| --- |
| Рис.2.34 Реактор с псевдоожиженным слоем катализатора для гетерогенно-каталитического окисления. | Рис.2.35. Реактор с секционированным слоем псевдоожиженного катализатора для гетерогенно-каталитического окисления. |

| Рис.2.36. Аппарат с восходящим потоком катализатора для гетерогенно-каталитического окисления. | Рис.2.37. Схема реакционной установки с циркуляцией катализатора: 1-реактор; 2-сборник катализатора; 3- насос. |
| --- | --- |
| Рис.2.38. Секционированный реактор для разложения диметилдиоксана: 1-корпус;2- люк; 3-катализатор; 4- парораспределитель; 5-решетка; 6- коллектор. | Рис.2.39. Схема реактора для гидрирования уксусного альдегида. |
| Рис.2.40. Схема аппарата Грум-Гржимайло с движущимся катализатором:1-реакционная камера; 2- регенерационная камера. | Рис.2.41. Контактный аппарат для синтеза формальдегида:1-конусная часть;2-пусковая электроспираль;3-катализатор; 4-инертная насадка;5-сетка;6-трубка; 7-линзовый компенсатор. |

3. РЕАКТОРЫ ТИПА «ГАЗ- ГАЗ»

| Рис. 3.1. Реактор окислительного пиролиза метана в ацетилен: 1- смесительная камера; 2- корпус; 3- предохранительная мембрана; 4- реакционная камера; 5- зона закалки; 6- форсунки; 7- газораспределительная плита; 8- диффузор. | Рис. 3.2. Реактор газофазного нитрования пропана: 1- подогреватель пропана; 2- реактор; 3- холодильник. |
| --- | --- |
| Рис. 3.3. Аппарат для электрокрекинга метана: 1-вихревая камера; 2-катод; 3-изолятор; 4-анод; 5-пусковой электрод. | Рис.3.4. Однокамерная трубчатая печь: 1-радиантная камера; 2-конвекционная камера; 3- дымовая труба. |

| Рис.3.5. Двухкамерная трубчатая печь 1-радиантные камеры; 2-кон-векционная камера. | Рис.3.6. Трубчатая печь с двухсторонним облучением: 1-радиантная камера; 2-кон-векционная камера. |
| --- | --- |
| Рис.3.7. Многокамерная печь двухстороннего облучения 1- трубы радиантной камеры; 2- трубы конвекционной камеры. |

| Эпюры тепловых нагрузок поверхности труб в радиантной камере |
| --- |
| Рис. 3.8. При одностороннем облучении. | Рис. 3.9. При двухстороннем облучении. |
| Рис.3.10. Вертикальная трубчатая печь: 1-конвекционная камера; 2-радиантная камера; 3-каркас-кожух; 4-футеровка; 5-горелки; 6- стойки каркаса; 7- трубная подвеска. |

| Рис.3.11. Трубные подвески: а- открытая; б- закрытая |
| --- |
| Рис.3.12. Трубчатая речь с вертикальным расположением радиантных труб: 1-потолок топочной камеры; 2-подвески; 3-четырехпоточные вертикальные змеевики; 4-стены топочной камеры; 5-панельные горелки; 6-конвекционная часть змеевика печи. |
|  | Рис.3.14. Соединение труб а- штампованным калачом; б- литым калачом. |
| Рис.3.13. Расположение труб в радиантной (1) и конвекционной (2) части змеевика печи. | Рис.3.15. Литой ретурбент: 1-корпус; 2-пробка; 3-траверса; 4-нажимной болт. |

Рис. 3.16. Общая классификация топочный устройств.

Принципы сжигания газового топлива.

Рис. 3.17. С внешним смешением газа и воздуха.

Рис. 3.18 С полным внутренним смешением газа и воздуха.

Рис. 3.19. С частичным внутренним смешением газа и воздуха.

| Рис. 3.20. Инжекционная горелка факельного типа: 1-сопло; 2-регулеровочная; 3- смеситель; 4- присоединительный фланец. | Рис. 3.21. Беспламенная панельная горелка: 1- керамическая панель; 2- распределительное пространство (смесительная камера);3-инжектор. |
| --- | --- |
| Рис. 3.22. Беспламенная панельная горелка: 1-инжектор; 2-распределительная камера; 3-керамическая призма. | Рис. 3.23. Чашеобразная горелка: 1-смеситель; 2-эжектор; 3-сопло; 4-воздушная шайба; 5-втулка; 6-колпачок; 7-втулка; 8-футеровка; 9-теплоизоляция. |

| Рис. 3.24. Форсунка для жидкого топлива с распыляющей средой высокого давления. | Рис. 3.25. Форсунка для жидкого топлива с распыляющей средой низкого давления. |
| --- | --- |

Рис.3.26. Трубчатая печь с излучающими стенками из беспламенных панельных горелок: 1-каркас печи; 2-беспламенные панельные горелки; 3-смотровое окно; 4-радиантные трубы; 5-потолок печи; 6-подвеска для труб; 7-конвекционные трубы; 8-трубная решетка; 9-подземный боров.

РЕАКТОРЫ ТИПА «ЖИДКОСТЬ - ЖИДКОСТЬ»

Классификация реакторов «Ж-Ж» (ГОСТ 20 680-85)

| Рис.4.1. Тип 0.ВЭЭ-II | Рис.4.2. Тип 1. ВЭЭ-I | Рис.4.3. Тип 2.ВКЭ-II |
| --- | --- | --- |
| Рис.4.4 Тип 3. ВКЭ-I | Рис.4.5 Тип 4. ВЭП-II | Рис.4.6 Тип 5. ВЭП-I |
| Рис.4.7. Тип 6. ВКП-II | Рис.4.8. Тип 7. ВКП-I | Рис.4.9. Тип 8. ВПП-II |
| Рис.4.10. Тип 9. ВПП-I |  |

Типы теплообменных устройств

| Рис.4.11. Гладкая приварная рубашка: соединение рубашки с корпусом аппарата приваркой с помощью отбортовки. | Рис.4.12. Соединение рубашки с корпусом аппарата с помощью приварного кольца. |
| --- | --- |

| Рис.4.13. Отъемная рубашка: разъемное присоединение рубашки к корпусу аппарата. | Рис.4.14. Рубашка с «вмятинами». |
| --- | --- |

| Рис.4.15. Рубашка из труб. |
| --- |
| Рис.4.16. Рубашка из полутруб. | Рис.4.17. Приварной теплообменный элемент из уголков. |

| Рис. 4.18. Котел для сухого плавления: 1-котел из стального литья; 2-мешалка; 3-электрообогрев; 4-подпятник; 5 – выгрузочное устройство; 6 – термоизоляция. | Рис. 4.19. Реактор с индукционным электрообогревом: 1-корпус; 2-змеевик; 3-привод мешалки; 4-вал мешалки; 5-лопасть для разбивания пены; 6-индукционная катушка; 7-лопасть мешалки; 8-лопасть якорного типа;9-кожух. |
| --- | --- |
| Рис. 4.20. Реактор ВЭЭ в исполнении II с рамной мешалкой. | Рис. 4.21. Реактор ВЭЭ в исполнении I:1-труба для ввода реакционной массы; 2-штуцер для удаления реакционной массы. |

Таблица 4.1.

Обозначение исполнения корпусов вертикальных цилиндрических

аппаратов с механическими перемешивающими устройствами в

зависимости от наличия и типа теплообмена (согласно ГОСТ 20 680-85)

| Тип теплообменного устройства | Тип корпуса |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Без теплообменного устройства | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 00 |
| С гладкой приварной рубашкой | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 01 |
| С рубашкой из полутруб | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 02 |
| С рубашкой с вмятинами | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 | 73 | 83 | 93 | 03 |
| С отъёмной рубашкой | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 | 84 | 94 | 04 |
| С электронагревателем | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 05 |
| Рис.4.22. Нижний спуск в реакторах с приварными рубашками. | Рис.4.23. Крепление змеевиков к стойкам. |

Рис.4.24. Выбор типа мешалок в зависимости от вязкости

реакционной среды.

| Рис.4.25. Реактор со змеевиками, залитыми в стенки. | Рис.4.26. Реактор со змеевиком, размещенным внутри аппарата. | Рис.4.27. Реактор с мешалкой, рубашкой, змеевиком. |
| --- | --- | --- |

Типы мешалок

| Рис.4.28. Лопастная мешалка. | Рис.4.29. Трехлопастная мешалка. | Рис.4.30. Шестилопастная мешалка. |
| --- | --- | --- |
| Рис. 4.31. Клетьевая мешалка. | Рис.4.32. Открытая турбинная мешалка. | Рис.4.33. Закрытая турбинная мешалка. |
| Рис.4.34. Якорная мешалка для корпусов с эллиптическим днищем. | Рис.4.35. Якорная мешалка для корпусов с коническим днищем. | Рис.4.36. Якорная мешалка из эмалированных труб. |
| Рис.4.37. Чугунная якорная мешалка. | Рис.4.38. Шнековая мешалка. | Рис.4.39. Ленточная мешалка. |
| Рис.4.40. Винтовая мешалка. | Рис.4.41. Листовая мешалка. | Рис.4.22. Спирально-лопастная мешалка. |
| Рис.4.43. Рамные мешалки. | Рис.4.44. Дисковая мешалка. |
| ис.4.45. Реактор с ленточной мешалкой. | Рис. 4.46. Реактор с винтовой мешалкой. | Рис. 4.47. Реактор с якорной мешалкой: 1-корпус; 2-крышка; 3-мешалка; 4-рубашка; 5-редуктор;6-электро-двигатель. |

Способы расположения отражательных перегородок в аппаратах с перемешиванием жидкостей

| Рис. 4.48. с низкой вязкостью. | Рис. 4.49. со средней вязкостью. | Рис. 4.50. с высокой вязкостью. |
| --- | --- | --- |

Таблица 4.2

Обозначение типов мешалок в зависимости от типа внутренних

устройств (согласно ГОСТ 20 680-85)

| Тип внутреннего устройства | Трехлопастная | Винтовая | Турбинная открытая | Турбинная закрытая | Шестилопастная | Клетьевая | Лопастная | Шнековая | Якорная | Рамная | Ленточная | Зубчатая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без внутренних устройств | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Отражатель-ные перегородки | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 212 |
| Змеевик | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 310 |  | 312 |
| Отражатель-ные перегородки и змеевик | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |  |  |  | 412 |
| Направляю-щая труба | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  |  | 512 |
| Направляю-щая труба и змеевик | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |  |  |  | 612 |
| Отражатель-ные перегородки и барботер | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |  |  |  | 712 |
| Отражатель-ные перегородки, змеевик и барботер | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |  |  |  | 812 |
| Отражатели | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 910 | 911 | 912 |
| Рис. 4.51. Реактор для синтеза высоковязких веществ: 1-корпус; 2-люк; 3-электро-двигатель; 4-редуктор; 5-крышка; 6-конический (грибковый) клапан; 7-гнездо; 8-вал мешалки; 9 рубашка; 10-маховик. | Рис. 4.52. Эмалированный реактор: 1-электродвигатель; 2-привод; 3-крышка; 4-корпус; 5-рубашка; 6-гильза для термопары; 7-отбойное устройство для мешалки 9; 8-мешалка якорная; 9-мешалка эксцентричная. |
| Рис. 4.53. Реактор с диффузором 1-крышка; 2-корпус; 3-рубашка; 4-днище; 5-мешалка; 6-змеевик; 7-диффузор. | Рис. 4.54. Реактор для гидролиза диорганодихлорсиланов: 1-корпус; 2-диффузор; 3-мешалка; 4-трубки. |
| Рис.4.55. Реактор с барботажным перемешиванием: 1- чугунный аппарат; 2-рубашка; 3-барботер для ввода инертного газа. | Рис. 4.56.Реактор с эрлифтным перемешиванием. |

Рис. 4.57. Реакционный узел для нитрования ароматических соединений (каскад): 1-нитраторы; 2-сепараторы; 3-насосы.

| Рис.4.58.Сальник с мягкой набивкой: 1-корпус сальника; 2-нажимная втулка; 3-набивка; 4- вкладыш. | Рис.4.59. Торцевое уплотнение вала мешалки: 1-неподвижное кольцо; 2-подвижное кольцо; 3-хомут; 4- пружина; 5- сильфон. |
| --- | --- |

| Рис.4.60. Схема реактора трубчатого типа с внутренней циркуляцией (альдолизатора): 1-трубы; 2-центробежные насосы. | Рис.4.61. Проточный аппарат: 1- пустотелый реактор; 2-центробежный насос; 3-конденсатор. |
| --- | --- |

РЕАКТОРЫ ГЕТЕРОФАЗНЫХ РЕАКЦИЙ В СИСТЕМЕ «ЖИДКОСТЬ-ЖИДКОСТЬ»

|  | Рис. 4.63. Скребковое устройство: 1-цанговый зажим; 2-пружина;3-планка; 4-лезвие скребка. |
| --- | --- |
|  | Рис.4.64. Шарнирные скребки: а) скребок, поджимаемый к стенке силой давления среды; б) скребок, поджимаемый к стенке центробежной силой. |
| Рис. 4.62. Скребковый полимеризатор: 1- корпус; 2- рубашка; 3-вал; 4-ленточная мешалка; 5- скребки; 6-мотор с редуктором; 7-предохранительное устройство с мембраной. |  |
|  | Рис. 4.65. Схема скользящего скребка: 1-корпус;2-вал; 3-каркас мешалки; 4-пластинчатач пружина; 5-скребок. |
| Рис.4.66. Трубчатый полимеризатор: 1-мешалка; 2-корпус секции; 3-трубки. | Рис. 4.67. Полимеризатор для синтеза бутилкаучука: 1-корпус; 2-центральная циркуляционная труба; 3-труба; 4-осевой насос; 5-форсунка;6-электродвигатель. |
| Рис. 4.68. Полимеризатор для высоковязких растворов: 1-обечайка; 2-рубашка; 3-всасываю-щая труба; 4-шнек; 5-кронштейн. | Рис.4.69. Скребково-дисковый полимеризатор: 1-вал мешалки; 2-скребок; 3-диск. |
| Рис. 4.70. Перемешивающее устройство:1-спирали ленточной мешалки; б) вид сверху. |
| Рис. 4.71. Схема трехсекционного колонного полимеризатора: 1-подшипник скольжения; 2-дисковая перегородка; 3-скребковая мешалка;4-турбинная мешалка; 5-уплотнение. | Рис.4.72. Схема расположения скребков: а) в одной плоскости; б) в разных плоскостях. |

5. РЕАКТОРЫ ТИПА «ГАЗ-ЖИДКОСТЬ»

Рис.5.1. Классификация реакторов «газ-жидкость»

| Рис. 5.2. Реактор полного смешения периодического действия с мешалкой и внутренним охлаждением. | Рис.5.3. Реактор полного смешения периодического действия. |
| --- | --- |
| Рис.5.4. Реактор полного смешения непрерывного действия. | Рис.5.5. Реактор полного смешения с внутренним охлаждением. |

Устройство распределяющих приспособлений

| Рис.5.6. Реактор. | Рис.5.7. Центробежный распылитель. | Рис.5.8. Распределительная тарелка. |
| --- | --- | --- |

| Рис.5.9. Желобчатыйраспылитель. | Рис.5.10. Распределительный стакан. | Рис.5.11. Центробежный распылитель. |
| --- | --- | --- |
| Рис.5.12. Хлоратор непрерывного действия в производстве хлорбензола: 1- верхняя расширенная часть хлоратора; 2-стальная колонна; 3-насадка (смесь керамических и стальных колец); 4-гильза для термометра; 5-чугунная решетка; 6-штуцер для чистки аппаратов; 7-люк для выгрузки колец; 8-люк для загрузки колец. | Рис.5.13. Хлоратор непрерывного действия для хлорирования боковой цепи ароматических углеводородов: 1- напорный бачок; 2- дозирующий бачок; 3-колонный хлоратор; 4-обратный холодильник. |
| Рис.5.14. Хлоратор периодического действия для хлорирования боковой цепи ароматических углеводородов. | Рис.5.15. Хлоратор для хлорирования твердых веществ в среде растворителей или разбавителей: 1-чугунный хлоратор; 2-рубашка; 3-пропеллерная мешалка; 4-барботер для ввода хлора. |

| Рис.5.16. Трубчато-решетчатые тарелки из трубы, изогнутой в спираль (а), и из трубок, собранных в коллекторы (б). |
| --- |
| Рис.5.17. Колонна окисления изопропилбензола: 1-корпус; 2-тарелка; 3-переливная трубка; 4-встроенный теплообменник; 5-штуцер для входа питания; 6-штуцер для выхода реакционной массы; 7- штуцер для входа воздуха; 8- штуцер для выхода газа; 9-штуцер для продувки; 10-штуцер для термопары; 11-штуцер для мерного стекла; 12-лаз. | Рис.5.18. Колонна окисления уксусного альдегида: 1-корпус; 2-охлаждающие змеевики; 3-брызгоулави-тель. |
| Рис.5.19. Реактор барботажного типа для получения этилбензола (алкилатор): 1-царга; 2-фланец; 3-водяная рубашка; 4-кислото-упорная футеровка. | Рис.5.20. Схема трехполочного пенного аппарата:1-корпус; 2-решетки; 3-переливное устройство; 4-порог. |

| Рис.5 21. Схема включения выносного холодильника: 1-глухая тарелка; 2-обычная тарелка; 3-холодильник. | Рис.5.22. Схема реактора барботажного типа для получения уксусного альдегида: 1-корпус; 2-сепаратор; 3-каплеотбойник. |
| --- | --- |
| Рис.5.23. Барботажный кожухо-трубный реактор: 1-циркуля-ционная труба; 2-барботажная труба; 3-отверстие для выхода газа; 4-кольцевая перегородка. | Рис.5.24. Многотрубный пленочный аппарат:1-реакционная камера; 2-трубчатка (рабочие трубы); 3-газовыводящие трубы; 4-переливная камера; 5-ниппель. |
| Рис.5.25. Схема простейшего реактора типа Эрлифт: 1-подъемая труба; 2-циркуляционная труба; 3-распределитель; 4-сепаратор. | Рис.5.26. Эрлифтный аппарат с соосной барботажной трубой: 1-корпус аппарата; 2-соосная труба; 3-барботер. | Рис.5.7. Трехсекционный газлифтный реактор: 1,9,11,12-штуцер ввода ацетилена, бутанола,вывода ацетилено-паровой и реакционной смеси; 2-тарельчатая колонна; 3-трубчато-решетча-тые тарелки; 4-трубчатка; 5-барбо-тажная труба; 6-колон-ная часть; 7-переточная труба; 8-перегородка; 10-диафрагма; 13,14-циркуляционная труба. |
| Рис.5.28. Реактор типа эрлифта с циркуляционным контуром для одноступенчатого жидкофазного окисления: 1-подъемная труба; 2- циркуляционная труба; 3-сепаратор; 4-барботер; 5,6-штуцер для ввода и вывода веществ; 7-рубашка. | Рис.5.29. Реактор типа эрлифта для многоступенчатого жидкофазного окисления: 1-сепаратор; 2-подъемная труба; 3-циркуляционная труба; 4-переточные трубы. |

Рис.5.30. Прямоток жидкости и газа в последовательно соединенных секциях барботажного аппарата.

Рис.5.31. Противоток жидкости и газа в последовательно соединенных секциях барботажного аппарата.

Рис.5.32. Перекрестный ток жидкости и газа в последовательно соединенных секциях барботажного аппарата.

6. АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗДЕЛЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ

Схемы ректификации смесей в простых колоннах

| Рис.6.1. Полная колонна. | Рис.6.2. Укрепляющая колонна. | Рис.6.3. Отгонная колонна. |
| --- | --- | --- |
| I-сырье; II-дистиллят; III-остаток |

| Рис.6.4. Простая и сложная колонна:1-колонна предварительного разделения; 2-основная колонна; 3-отпарная колонна; 4-укрепляющая колонна; | Рис.6.5. Полная колонна с боковой отпарной секцией: 1-колонна предварительного разделения; 2-основная колонна; 3-отпарная колонна; 4-укрепляющая колонна; | Рис.6.6. Полная колонна с боковой укрепляющей секцией: 1-колонна предварительного разделения; 2-основная колонна; 3-отпарная колонна; 4-укрепляющая колонна; |
| --- | --- | --- |
| I-сырье; II-дистиллят; III-боковой погон; IV-остаток. |
| Рис.6.7. Схема прямоточной конденсации. | Рис.6.7. Схема противоточной конденсации. |

| Рис.6.9.Конденсационно-отпарная колонна:1-конденсационная часть;2-отпарная часть;3-тарелки; 4-обогревающий элемент. | Рис.6.10. Абсорбционно-отпарная колонна:1-абсорбционная часть; 2-отпарная часть. |
| --- | --- |

Рис.6.11. Диаграмма Кремсера-Брауна (n-число тарелок).

Рис.6.12. Классификация контактных устройств ректификационных и абсорбционных аппаратов.

| Рис.6.13. Схема установки азеотропной ректификации: 1-колонна азеотропной ректификации; 2-отстойник; 3-колонна рекуперации разделяющего агента. | Рис.6.14. Схема установки экстрактивной ректификации: 1-колонна экстрактивной ректификации; 2-отпарная колонна. |
| --- | --- |

| Рис.6.15. Схема установки ректификации трехкомпонентной смеси (отбор труднолетучих компонентов из куба производится в порядке возрастающей летучести) | Рис.6.16. Схема установки ректификации трехкомпонентной смеси (отгонка наиболее легколетучих компонентов производится в порядке убывающей летучести). |
| --- | --- |

7.ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

| Рис.7.1. Пробковый кран: 1-корпус; 2-пробка; 3-шайба; 4-гайка. | Рис.7.2. Сальниковый кран:1 –корпус; 2 – пробка; 3 - нажимная втулка; 4 – отжимной винт. |
| --- | --- |
| Рис.7.3. Сальниковый кран со смазкой:1 – корпус; 2 – пробка; 3 – камера для смазки; 4 - нажимная втулка; 5 – мягкая набивка; 6 – обратный шариковый клапан; 7 – винтовая пробка. | Рис.7.4. Самоуплотняющийся приводной кран:1 – корпус; 2 – пробка; 3 – шариковая опора; 4 – камера для смазки; 5 - червячный привод; 6 – ходовая гайка; 7 – съемная крышка корпуса. |
| Рис.7.5. Клапан запорный (вентиль) фланцевый: 1- корпус; 2- крышка; 3- золотник; 4- шпиндель; 5- маховик; 6- комплект монтажных частей. |

| Рис.7.6. Прямоточная конструкция вентиля. | Рис.7.7. Способы уплотнения затворов: а-клином; б-плашками. |
| --- | --- |

Рис. 7.7. Задвижка параллельная двухдисковая фланцевая с выдвижным шпинделем: 1 – маховик; 2 – шпиндель; 3 – набивка сальника; 4 - крышка; 5 - клин; 6 – корпус; 7 - комплект монтажных частей.

Рис.7.8. Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем:1- корпус; 2- крышка; 3- клин; 4- шпиндель; 5- маховик.

Рис.7.9. Обратный клапан подъемный:1 – корпус; 2 – седло; 3 – клапан; 4 – пружина; 5 - пробковая крышка – ограничитель подъема клапана.

Рис.7.10. Обратный клапан поворотный:1 – корпус; 2 – седло; 3 – клапан; 4 – пружина; 5 - пробковая крышка – ограничитель подъема клапана.

Рис.7.11. Клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый: 1 – корпус; 2 - крышка; 3 - колпак; 4 - пружина; 5 - шток; 6 - втулка; 7 - золотник; 8 - седло; 9 – перегородка; 10 - узел ручного подрыва

Библиография

1.  Рейхсфельд В.О., Шеин В.С., Ермаков В.И. Реакционная аппаратура и машины заводов основного органического синтеза и синтетического каучука: Учебное пособие для ВУЗов.- 2-е изд., перераб.- Л.: Химия, 1985.-264 с.

2. Рудин М.Г., Смирнов Г.Ф. Проектирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Л.: Химия, 1984.- 256 с.

3. Родионова Р.В. Основы проектирования и оборудование предприятий органического синтеза. Ч.II.- Новомосковск, НИ РХТУ, 1996- 43 с.

4. Дигуров Н.Г. и др. Основы проектирования и оборудование заводов 00 и НХС - М.: Химия, 1993. -400с.

Оглавление

| 1. | Классификация реакторов процессов основного органического и нефтехимического синтеза | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Реакторы для контактно-каталитических процессов | 6 |
| 3. | Реакторы типа «газ-газ» | 17 |
| 4. | Реакторы типа «жидкость-жидкость» | 26 |
| 5. | Реакторы типа «газ-жидкость» | 42 |
| 6. | Аппаратурное оформление процессов разделения многокомпонентных смесей | 52 |
| 7. | Запорная арматура | 56 |

Учебное издание

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Раздаточный материал

Составитель: Родионова Раиса Васильевна

Редактор Е.М. Асташова

Подписано в печать	. Формат 60x84 1/16,

Бумага «Снегурочка». Отпечатано на ризографе.

Усл. печ. л. 3.8. Уч. изд. л. 62.

Тираж 50 экз. Заказ

Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Новомосковский институт. Издательский центр. Адрес университета: 125047, Москва, Миусская пл.,9 Адрес института: 301665, Новомосковск Тульской обл., Дружбы, д.8.